УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «КЭП»

ЗАТО Комаровский

_____________ Карпенко С.А.

«23»июня  2014 г

Изменения в техническое задание

на проведение запроса  предложений в электронной форме

- Предмет договора по лоту:

| № лота | Наименование лота |
| --- | --- |
| 33 | Поставка шин автомобильных |

Наименование поставляемого товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара |
| --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М, 275/70 R22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. |

2. Требования к поставляемому товару:

2.1. Качество товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Качество товара |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Соответствие ГОСТ 5513-97, ТУ, наличие сертификата качества. Производство Россия Соответствие ГОСТ 5513-97, ТУ, наличие сертификата качества. Производство Россия Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. Производство Россия Наличие сертификата качества. Производство Россия. Наличие сертификата качества. |

2.2. Технические характеристики товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Технические характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Соответствие ГОСТ 5513-97, рисунок протектора - универсальный, индекс грузоподъемности 136/133, максимальная скорость 100 км/ч. Соответствие ГОСТ 5513-97, рисунок протектора – дорожный, индекс грузоподъемности 150/146, максимальная скорость 110 км/ч. Тип протектора – летний; максимальная скорость – 170 км/ч. Рисунок протектора универсальный, индекс нагрузки 125/122, максимальная скорость 100 км/ч. Всезезонный рисунок протектора, бескамерная, индекс скорости – 170 км/ч. Бескамерные шины, индекс скорости – 100 км/ч, индекс нагрузки – 149/145 Шина с камерой, рисунок протектора- универсальный, индекс нагрузки 125/122, максимальная скорость 100 км/ч. Конструкция протектора – повышенной проходимости, Соответствие ГОСТ 7463-89, рисунок протектора повышенной проходимости, индекс грузоподъемности 114, максимальная скорость км/ч 30 (А6) |

2.3. Функциональные (потребительские свойства) товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Функциональные (потребительские свойства) товара |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Для грузовых автомобилей. Для грузовых автомобилей Для микроавтобусов и легких грузовиков Для установки на автомобили ГАЗ-3302. Для автомобилей УАЗ, внедорожников. Для грузовых автомобилей и автобусов Для тракторов МТЗ-82 Для задних ведущих колес тракторов МТЗ – 82 Применяется для установки на экскаватор Doosan |

2.4. Требования к безопасности товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Требование к безопасности товара |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Обеспечение химической, биологической, радиационной, пожарной безопасности (отсутствие в составе продукции опасных веществ и примесей) для всех наименований поставляемого материала. |

2.5. Требования к размерам, упаковке товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Требование к размерам и упаковке товара |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Комплектация – покрышка, камера. Комплектация – покрышка, камера. Комплектация – покрышка, камера. Комплектация – покрышка, камера. Комплектация – покрышка, камера. Шина. Комплектация – покрышка, камера. Комплектация – покрышка, камера. |

2.6. Требование к отгрузке товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Требование к отгрузке товара. |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | К тарному месту прилагается документ, свидетельствующий о: наименование и количестве материала; документ, удостоверяющий качество и комплектность (сертификат соответствия, удостоверение о качестве и т.д.). |

2.7. Иные показатели:_________________________________________________________

2.8. Срок гарантии товара, работ, услуг: один год с даты поставки.

2.9. Количество поставляемого товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Количество поставляемого товара: |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | 12 шт.; 6 шт.; 6 шт.; 4 шт.; 4 шт.; 2 шт.; 2 шт. 2 шт. 6 шт. |

2.10. Место поставки товара:

462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский,

площадка 10 «Б» (автогараж), склад МП «КЭП» ЗАТО Комаровский

2.11.  Условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № лота (наименование лота) | Наименование поставляемого товара | Сроки (периоды) поставки товара: |
| --- | --- | --- |
| Поставка шин автомобильных | Автомобильные шины 260 R 508 (9.00 R20) с ободными лентами Автомобильные шины 300 R 508 (11.00 R20)с ободными лентами; Автомобильные шины 185-75 R16 C Автомобильные шины КАМА -8,25 R 20 с ободными лентами; Автомобильные шины КАМА -219 225/75 R 16; Автомобильные шины Бел-108М 275/70 R 22,5 Сельскохозяйственные шины Ф35 11,2-20 с камерой Сельскохозяйственные шины Ф2А 15,5 R38 с камерой Шины для экскаватора Doosan: Solar Kumho 10.00-20 или аналог для указанного типа экскаватора. | Не позднее 30 дней со дня заключения договора по всем наименованиям поставляемого материала. |

2.12. Форма оплаты:  безналичный расчет

2.13. Порядок оплаты товара:  100% по факту поставки товара

2.14. Сроки оплаты поставки товара: в течение 10 дней с момента подписания товарно-

транспортной накладной № ТОРГ-12.

2.15. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 33 | Поставка шин автомобильных | 377,000 |

2.16. Валюта, используемая для формирования  цены договора: российский рубль